## Slide 1
2023 임베디드 소프트웨어 경진대회
: LG webOS 부문
Team Member
인하대학교 정회준
인하대학교 김지현
인하대학교 이석채
인하대학교 김종구
인하대학교 임은혜
와상 환자 자세 추정 서비스 개발

## Slide 2
01
서비스 개요
개발한 서비스의 아이디어 및 전체 서비스 프로세스 소개
02
인공지능 모델
사용 모델과 추론 결과
03
모듈 임베딩 및 통신
메인 서버와의 통신 과정 소개
04
중간 개발 결과
중간 개발 결과 설명

## Slide 3
서비스 아이디어
어떻게 프로젝트가 시작되었을까?
요양이 필요한 와상 환자의 폭발적인 증가에 비해 간호 인력의 부족이 심해지고 있음
특히 와상 환자에게 호발하는 욕창 문제에 대한 관심이 최근에 증가하고 있음
간호 인력을 대신해 환자의 상태를 지속적으로 모니터링하고 보고해줄 자동화 기술의 필요성이 대두됨
욕창 호발 부위
욕창의 심각성에 대한 논의
간호 인력 수급의 필요성

## Slide 4
서비스 개요
욕창 고위험군 환자를 위한 인공지능 기반 자세 추정 서비스 개발
서비스 아키텍처
보드에 연결된 카메라에서 이미지 데이터 취득
중앙 데이터베이스에 추정 결과를 좌표 형태로 전달
전송 받은 데이터를 PostgreSQL 데이터베이스에 저장
인공지능 처리 서버에서 webOS App으로 영상 데이터를 전송하고 이를 시각화
환자별 데이터
실시간 모니터링
AI Model Inference
ROS : Manipulator
중앙 데이터 관리 및 시각화 처리
환자별 데이터 취득 및 인공지능 모델 연산
인공지능 모델의
Pose 결과 전달
Deep Learning Model
2D Coordinates
Image
Web Camera
RGB 카메라 기반
이미지 데이터 취득
Patient Bed

## Slide 5
서비스 구성
간호 인력을 대신해 환자의 상태를 지속적으로 보고하고 기록하는 프로세스를 개발
webOS가 탑재된 기기를 통해 어디서든 환자의 상태를 모니터링하고 분석된 정보에 접근할 수 있음
인공지능 모델을 변경하면 webOS 기기에서 제공하는 서비스를 편리하게 재활용 가능한 구조로 개발
인공지능을 활용한 환자 상태 자동 관리 프로세스
환자별로 데이터를 취득해 인공지능 모델로 추론을 진행한 뒤 추론 결과만을 메인 서버에 전송
1. RGB 카메라로 실시간 모니터링
메인 데이터 서버
3. 추론 결과를 프로토콜에 맞게 파싱
2. 서버 내부 딥러닝 모델 추론
데이터 전송
Server
간호 스테이션의 메인 기기 화면, 환자 베드 등
webOS 기기가 탑재된 기기로 데이터에 접근

## Slide 6
인공지능 모델 활용
이미지에서 물체나 사람의 위치를 감지하는 2D Pose Estimation 모델을 활용해 환자의 자세를 추정
PoseNet을 활용해 RGB 이미지를 CNN 모델의 입력으로 받아 결과로 관절 키포인트와 Confidence score를 리턴
Single 2D Pose Estimation
PoseNet Architecture
학습 데이터셋
실물 크기 마네킹을 활용해 구축한
오픈 데이터셋을 활용해 모델 학습
In-bed Pose Estimation: DL with Shallow Dataset 사용
(1) Keypoint heatmap (2) Short-range offsets (3) Mid-range pairwise offsets (4) Person segmentation maps (5) Long-range offsets
CNN Model Outputs

## Slide 7
인공지능 모델 활용
시간별로 환자의 자세 좌표 데이터를 획득해 환자의 자세를 분석
자세 변화가 없어 장시간 체압이 가해진 특정 관절 부위를 탐지하여 간호 인력에게 알림을 제공
2D Pose Estimation 모델&인공지능 활용 모델 적용
인공지능 모델 연산
카메라로 촬영한 환자 자세 이미지 입력
환자 자세 추정된 결과를
입력 이미지에 매핑된 2D 좌표로 출력
Deep Learning Model
2D Estimation 모델의 입출력
인공지능 활용 모델 적용
실시간 자세 추론
2D 좌표를 Parsing하여
스켈레톤(Skeleton) 형식으로
시각화

## Slide 8
모듈 임베딩 및 통신
데이터 파이프라인 구성
메인 서버는 Docker를 기반으로 Node.js와 Express를 사용해 간단한 웹서버를 제작해 구현
데이터베이스는 PostgreSQL를 사용하고 좌표 데이터를 JSON 형태로 파싱하여 저장함
webOS App은 기본 탑재 모듈을 통해 사용자의 입력을 처리하고 서버에서 받은 데이터를 시각화해 사용자 경험을 향상
메인 서버 구성과 데이터 통신 프로토콜
webOS 기기의 역할
카메라 모듈, 키보드 모듈 등을 활용해 사용자 입력을 프로그램에게 전달하고 프로그램의 데이터를 최적의 상태로 전달해줌
기존의 개인 모바일 디바이스보다 더 큰 화면으로 모든 사용자들에게 편안한 UI/UX를 제공해 상호작용의 기회를 높이고 경험을 강화함
카메라 모듈을 통해 환자 팔찌에 있는 QR 코드 인식
메인 서버로 들어오는 요청은 모두 Node.js 기반 웹서버를 거침
데이터베이스 서버와 웹서버는 별도의 Port를 갖고 분리되어 동작함
Docker Container 환경에서
별도로 동작
간호사, 환자, 환자 보호자 등 사용자를 고려해 최적의 상태로 전달

## Slide 9
‘시작하기’
버튼 클릭
‘모니터링’
버튼 클릭
환자 이름 클릭
Main
Welcome
Streaming
‘소견 작성’
버튼 클릭
Write comment
Detail
‘Backwork’
버튼 클릭
UI flow
페이지 내 user flow
‘환자 정보 추가’ 클릭
Add member
QR scan
인증 성공
Bed 조작

## Slide 10
Information Architecture

## Slide 11
시연 영상
각 환자가 동일한 자세를 지속한 시간에 대한 정보를 그래프 형태로 보여 줌
전체 환자 열람
환자 정보 카드
동일 자세 지속 시간에 따라 환자의 category를 조치 요망/조치 불필요로 나눔
조치가 필요한 환자 list를 상단에 표시함
조치 필요/불필요
전체 환자의 현황을 요약하여 보여 줌
환자 현황

## Slide 12
시연 영상
강한 압력이 가해지는 부분에 대한 알림을 표시함
환자에 대한 의사의 소견을 표시함
환자 세부 정보
의사 소견 및 알림
욕창 발생 위험이 높은 부위를 점으로 표시
server로부터 실시간으로 욕창 발생 위치를 전송받아 화면에 표시함
욕창 위험 표시
동일 자세가 지속된 시간을 그래프 형태로 시각화하여 보여 줌
동일 자세 지속
강한 압력이 가해지는 부분의
좌표 데이터 실시간 표시

## Slide 13
시연 영상
QR코드를 이용한 자격 인증
QR코드 Scan을 통해 자격 여부를 인증함
의료진과 보호자는 환자의 침대를 조작하기 전 QR코드를 스캔하여 자격이 있음을 인증해야 함
QR코드 인증 성공 시 환자 침대 조작 페이지로 이동함
자격 인증
환자 개개인에 대한
개인 인증 정보 저장

## Slide 14
시연 영상
환자 침대 조작
컨트롤러 조작에 대한 정보는 server와의 ssh 통신을 통해 전달됨
SSH 통신
GUI 상에서 컨트롤러를 조작할 수 있음
QR코드를 scan하여 인증된 사용자만이 침대 조작 페이지에 진입 가능함
1: 로봇 arm 기본 자세로 변경, 2: 경추 부위(허리의 상단) 조작, 3: 요추 부위(허리의 하단) 조작
컨트롤러 조작
Action 1: 기본 자세
Action 2: 경추 부위
Action 3: 요추 부위

## Slide 15
시연 영상
환자 추가
해당 페이지를 통해 환자를 추가할 수 있음
추가된 환자에 대한 정보는 server를 통해 데이터베이스에 저장됨
환자 추가
webOS에 임베딩된 keyboard 모듈을 활용하여 텍스트를 입력할 수 있음
text, number 등 다양한 type의 virtual keyboard가 표시됨
Virtual keyboard

## Slide 16
시연 영상
환자 자세 실시간 모니터링
server로부터 실시간으로 환자 자세에 대한 좌표 데이터를 전송받음
좌표 데이터를 기반으로 실제 환자의 자세를 추정. 선분을 이용하여 skeleton 형태의 환자 자세를 화면에 보임
자세 모니터링

## Slide 17
시연 영상
의사 소견 작성
환자에 대한 의료진의 소견을 입력할 수 있음
해당 소견은 환자의 세부 정보 페이지에 알림 형식으로 show됨
의사 소견 작성
webOS에 임베딩된 keyboard 모듈을 활용하여 텍스트를 입력할 수 있음
text, number 등 다양한 type의 virtual keyboard를 사용함
Virtual keyboard

## Slide 18
최종 개발 결과
WebOS 기기
인터랙티브한 요소를 통해 사용자 친화적인 GUI 구성
사용자에게 실시간으로 환자의 자세 좌표 변화와 욕창 예상 부위를 시각적으로 전달
SSH 통신을 통해 모션 베드의 제어 명령을 전달
Enact 프레임워크를 이용하여 webOS에 최적화된 app 구축
데이터 수집부
실시간으로 와상 환자의 자세를 모니터링
딥러닝 모델로 5초마다 환자의 관절 좌표를 추론
웹소켓통신으로 파싱한 관절 좌표를 메인 서버로 전송
베드 조작부
전달받은 명령을 통해 ROS Manipulator(모션 베드)를 제어
간호 인력의 직접적인 투입 없이 모션 베드 명령을 통해 상시적으로 환자의 자세를 변경해 욕창을 방지함
메인 서버
Docker를 활용해 웹 서버와 데이터베이스를 독립적으로 구축
와상 환자의 관절 좌표 및 사용자 정보, 의료진 처방 등을 데이터베이스에 저장
일정 시간 이상 움직이지 않은 욕창 예상 부위를 계산
Pytorch, opencv
Node.js, Express.js, Docker, PostgreSQL
webOS, Enact, jQuery, React, sass
ROS Noetic